## Slide 1: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
빛(Light)
  입자/파동의 이중성(dual property)
  분광분석에서는 파동의 성질을 이용 – 빛은 전자기파(electromagnetic wave)
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/RadiationSafety/theory/nature.htm

## Slide 2: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
  빛의 속도: ≈300,000km/s
    (파장*진동수)
  빛의 에너지: 진동수에 의해서만 결정
    (h: Plank’s constant=6.62606957*10-34 J.s=4.135667516*10-15 eV.s)
     분광분석학의 가장 기초적인 원리:
      다양한 물리-화학적 현상들은 각기 다른 수준의 에너지를 흡수 방출한다
      에너지 수준에 따른 해당 파장의 전자기파를 흡수하거나 방출하는 성질을 이용하여 분석

## Slide 3: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
Spectrum of Light
  Wave type Wavelength (cm)
  Electric 1010-106
  Radio 106-102
  Microwave 102-10-2
  Infrared 10-2-7.7×10-5
  Visible 7.7×10-5-3.9×10-5
  Ultraviolet 3.9×10-5-10-6
  X-Rays 10-6-10-9
  Gamma rays 10-9-10-12

## Slide 4
http://www.science4heritage.org/survenir/approach/?c=NIR-spectroscopy

## Slide 6: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
Units
  Unit prefixes
    p = pico = 10-12
    n = nano = 10-9
    μ = micro = 10-6
    m = milli = 10-3
    K = killo = 103
    M = mega = 106
    G = giga = 109
    T = tera = 1012

## Slide 7: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
  Frequency units
    Hz (hertz) -- KHz, MHz, GHz
    ( c (cycle); old notation, but still being used)
  Wavelength units
    m, mm, μm, nm, etc.
    Å=10-8 cm -- X-Ray 연구에서 사용
  몇몇 틀린 단위 (예전에는 사용되었음)
    μ --> μm
    mμ --> nm

## Slide 8: Ch. 6. 분광분석(SPECTROSCOPY)
  Energy units
    erg = g cm2/sec
    eV = 1.602×10-12 erg
    cm-1 (wavenumber) = 1.99×10-16 erg
    cal = 4.18×109 erg = 4.18 J